| TS Spécialité | Physique autour de la Lune Travail collaboratif à faire en groupes sur Discord. |  |
| --- | --- | --- |

Mesurer la distance Terre-Lune avec un LASER

- Regarder le film « Un laser de la Terre à la Lune CNRS » Durée : 6min 27s

https://youtu.be/S5wY-UpOFlA

À l’aide d’une horloge d’une très grande précision (t = 1ps ; 1 ps = 10(12 s), la durée d’un aller-retour d’une impulsion émise par un laser, peut être enregistrée et la distance Terre-Lune dT-L est alors calculée automatiquement.

Cinq réflecteurs, dont la surface réfléchissante est de l’ordre de s = 0,5 m2, ont été déposés, en différents points de la surface de la Lune, par les missions américaines (Apollo) et russes (Lunokhod) entre 1969 et 1973.

Le tableau de mesures suivant, résume les données obtenues pour chaque impulsion reçue lors de tirs effectués entre le 27 et le 30 novembre 2002.

La célérité de la lumière utilisée pour le traitement des données, est celle dans le vide :

c = 299 792 458 m.s(1.

| Date | Heure en h:min:ns | Durée aller-retour en 10(13 s | Distance Terre- Lune dT-L en km |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/11/2002 | 04:43:406393142 | 24648468652614 | 369471,25017 |
| 27/11/2002 | 04:54:289976746 | 24644665715165 | 369414,24557 |
| 27/11/2002 | 05:10:458205105 | 24640099593537 | 369345,80113 |
| 27/11/2002 | 05:22:292939394 | 24637681983003 | 369309,56206 |
| 27/11/2002 | 05:41:648936000 | 24635344034116 | 369274,51708 |
| 27/11/2002 | 05:50:391634635 | 24634858791318 | 369267,24348 |
| 27/11/2002 | 06:01:311809190 | 24634892052296 | 369267,74205 |
| 28/11/2002 | 04:54:343574407 | 24406472646587 | 365843,82129 |
| 29/11/2002 | 03:34:435933600 | 24286275303864 | 364042,10845 |
| 29/11/2002 | 04:43:255837213 | 24216009976909 | 362988,85770 |
| 29/11/2002 | 05:03:362399138 | 24199488939775 | 362741,21358 |
| 29/11/2002 | 05:59:835258680 | 24164440511979 | ? |
| 29/11/2002 | 06:10:435854710 | 24159439560814 | 362140,88849 |
| 30/11/2002 | 04:23:300384145 | 24096826051427 | 361202,33560 |
| 30/11/2002 | 04:41:140039925 | 24077636963451 | 360914,69841 |
| 30/11/2002 | 04:57:401860390 | 24061517343433 | 360673,07138 |
| 30/11/2002 | 06:20:598907318 | 23994576785410 | 359669,65766 |
| 30/11/2002 | 06:35:333161641 | 23986483783787 | 359548,34662 |
| 30/11/2002 | 06:49:141460898 | 23979897636289 | 359449,62275 |

Origine : tableau de l’OCA (Observatoire de Côte d’Azur), https://www.oca.eu

1. Par quel calcul sont obtenues les distances Terre-Lune de la dernière colonne du tableau ? Expliciter celui manquant dans le tableau de mesures, puis calculer sa valeur, en se contentant de la précision de la calculatrice.

2. D’après le nombre de chiffres significatifs fournis par l’OCA dans ses fichiers de données, avec quelle précision la distance Terre-Lune est-elle mesurée actuellement ?

3. À votre avis, quel type d’horloge peut permettre d’atteindre une telle précision sur les durées de parcours des impulsions ?

Mesurer la distance Terre-Lune avec un enregistrement sonore

Document 1 : écho et casque

« C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité ». Lorsqu’il posa le pied sur la Lune, cette première phrase prononcée par l’astronaute fut transmise via un casque Plantronics MS50. Ce casque était composé d’un microphone et de récepteurs permettant à Neil Armstrong de rester en communication permanente avec ses interlocuteurs. Il s’agit d’un véritable bijou de technologie pour l’époque ! Le casque s’incruste par ailleurs dans un couvre-chef baptisé « Bonnet Snoopy » pour un maintien à toute épreuve.

Casque PlantronicsMS50					Neil Armstrong (Apollo 11)

Pendant les missions d’exploration lunaire, le contact radio était maintenu entre les astronautes et le centre de contrôle situé à Houston, Texas.

Il arrivait de temps en temps qu’une phrase prononcée par un opérateur sur Terre soit entendue à nouveau quelques secondes plus tard. La phrase transitait depuis les écouteurs du casque de l’astronaute jusqu’au microphone de ce même casque, engendrant ainsi l’écho entendu sur l’enregistrement.

La célérité des ondes radio est dans le vide : c = 299 792 458 m.s(1.

Document 2 :

On dispose de deux enregistrements sonores réalisés lors des missions Apollo 11 et Apollo 16.

Premier enregistrement, vers la 46ème seconde, issu de cette vidéo https://youtu.be/cVAGjO2dtUA

110:07:58 	McCandless : « Columbia, Columbia, this is Houston. AOS ; over ».

Temp écoulé 	   Nom de

depuis le  		  l’opérateur		Message

décollage		  à Houston

Le fichier sonore est disponible à cette adresse : http://acver.fr/hous

Document 3 :

Pour exploiter le fichier sonore on peut utiliser :

- Sur ordinateur, le logiciel gratuit Audacity à télécharger ici https://audacity.fr/

- Sur smartphone, l’application wavpad audio editor

Android 						iOs

http://acver.fr/wava 					http://acver.fr/wavi

Document 4 :

Distance entre Houston et les astronautes sur la Lune en seconde-lumière en fonction du temps écoulé depuis le décollage lors de la mission Apollo 11.

Document 5 :

Deuxième enregistrement vers la 18ème seconde de cette vidéo https://youtu.be/bpnKDvgDmdw

120:25:40 England : That's a pretty outstanding picture here, I tell you.

120:25:42 Duke: Come on; a little bit closer.

Le fichier sonore est disponible à cette adresse : http://acver.fr/pict

Le 16/4/1972, au début de la mission la distance Terre-Lune était de 364×103 km. Elle croit ensuite légèrement pour atteindre 406×103 km le 27/4/1972.

Document 6 : Intervalle de confiance d’une série de mesures

Le résultat d’une série de mesures peut être présenté sous la forme d’un intervalle de confiance : M =  ± U(M) où  est la moyenne et U(M) est appelée l’incertitude, elle ne compte qu’un seul chiffre significatif et est arrondie en général par excès.

Exemple : pH = 8,7 ± 0,2 alors la valeur vraie du pH a 95% de chance de se trouver dans l’intervalle [8,5 ; 8,9].

Pour n mesures, l’incertitude est définie par : U(M) = t95., où (n–1 est l’écart-type expérimental, et t95 le coefficient de Student qui dépend du nombre de mesures.

| n est le nombre de mesures |
| --- |
| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| t95 | 12,7 | 4,30 | 3,18 | 2,78 | 2,57 | 2,45 | 2,37 | 2,31 | 2,26 |
| n | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 50 | 100 | ∞ |
| t95 | 2,20 | 2,16 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,04 | 2,01 | 1,98 | 1,96 |

4. Problème : En utilisant les documents fournis, calculer la distance Terre-Lune pour les deux missions Apollo. Il faut détailler la démarche et les calculs, puis faire preuve d’un regard critique sur les résultat obtenus.

Il est demandé de présenter les résultats sous forme d’intervalles de confiance.

Sources :

« Comment j’ai pesé la Terre avec un chronomètre » Laurent Mathieu Ellipses

Page 85 Moon Echo : estimer la distance Terre-Lune grâce à une conversation

Echoes from the MoonLuca GirlandaINFN, Sez. di Pisa, Largo Filippo Buonarroti, I-56127 Pisa, Italyand Liceo Scientifico “E. Fermi”, Via Enrico Fermi 2, I-54100 Massa, Italy∗(Dated: May 29, 2018)

https://arxiv.org/pdf/0903.3367.pdf

Mesurer la masse de la Lune grâce au saut de John Young

Document 8 :

Astronaut John Young jumps off the lunar surface to salute the American flag during the Apollo 16 mission in 1972.

Pour voir la vidéo : https://youtu.be/g5aPoRtF2vw

Document 9 :

L’intensité du champ de pesanteur gL sur la Lune est donnée par

G = 6,67 ×10–11 m3.kg-1.s-2 est la constante de gravitation universelle,

ML est la masse de la Lune, en kg,

RL = 1740 km est le rayon de la Lune.

Document 10 :

Lors du saut John n’est soumis qu’à la force poids. Dans ce cas l’altitude y (selon un axe vertical orienté vers le haut dont l’origine est le sol) à l’instant t d’un objet avec la vitesse v0 initiale s’écrit : y = –  . gL . t² + v0 . t + h0 où h0 désigne l’altitude de l’objet à la date t = 0 s.

Document 11 :

Le pointage image par image du mouvement d’un point de la combinaison de John conduit à la courbe ci-dessous.

La modélisation de la courbe est indiquée.

Problème :

5. Déterminer la masse de la Lune.

Le candidat est évalué sur ses capacités à concevoir et à mettre en œuvre une démarche de résolution. Toutes les prises d’initiative et toutes les tentatives de résolution, même partielles, seront valorisées.

L’accès à internet est autorisé.

Sources : ECE Bac « Un bond sur la Lune »

« Comment j’ai pesé la Terre avec un chronomètre » Laurent Mathieu Ellipses

Page 25 Estimer la masse de la Lune en ramassant un marteau.